## Slide 1: Инструктаж по функциональному направлению «ТОиР»
Название сценария
Ведение НСИ ТОиР (Технологические карты, Стратегии предупредительного ТОРО, Планы ТОРО)

## Slide 2: Внедрение пилота и стабилизация
Планирующий Завод (МТР Вернинское)
Группа планирования
Механики
Организационная структура ТОиР
Завод расположения (Горно-транспортный комплекс)
Завод расположения (Золотоизвлекающая фабрика)
Энергетики
Метрология
ЗИС
Пожарная охрана
АГиТО
Эксплуатация

## Slide 3
Завод расположения технических объектов
Заводы расположения ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения ТОРО в рамках группы компания Полюс – это управляющие офисы, производственные заводы: ГТК,ЗИФ и другие, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
ЗИФ-1
ГТК
Перевалочная база
Лесосибирск
Полюс Красноярск
Notes:     Завод РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНических Объектов
    Определение
Завод расположения – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту. Если планирование мероприятий ТОиР производится на самом заводе расположения технических объектов, то завод расположения технических объектов является одновременно и заводом, планирующим ТОиР.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы расположения предполагается создать для всех управляющих офисов, производственных заводов: ГТК, золотоизвлекательных фабрик и других заводов, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения создаются для логистических заводов:
Производственных и месторождений вспомогательного производства
Управляющих офисов – для зданий, сооружений
Перевалочных баз
Заводы расположения не создаются для логистических заводов:
Для аффинажных заводов
Для портов
Для заводов Полюс-Проекта
      Кодировка
Заводы расположения кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами).
Перечень заводов расположения приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 4
Завод планирования ТОиР
На заводе планирования ТОиР ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты (нормативы) ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными подразделениями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
МТР Производственной площадки
Управляющий офис
Перевалочная база
Notes:     Завод ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Завод планирования ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой планируются потребности в ТОиР, а также планируется потребность в МТР и ведется учет остатков МТР. На заводе ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
Завод планирования ТОРО присваивается одному логистическому заводу.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы планирования ТОРО предполагается создать для всех логистических заводов для МТР производственных площадок (ГОКов и разрезов), перевалочных баз, управляющих офисов, и других заводов, где осуществляется планирование потребности в мероприятиях ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными предприятиями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
Заводы планирования ТОРО один к одному соответствуют логистическим заводам и создаются для :
Заводов МТР (производственных площадок (ГОКов и разрезов));
Перевалочных баз;
Управляющих офисов.
      Кодировка
Заводы планирования ТОРО кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами) пропуская аффинажные заводы XXXA. Сначала кодируются производственные заводы в последовательности: золотоизвлекательные фабрики, рудоуправления. После производственных кодируются остальные заводы: заводы МТР (кроме основного), управляющие офисы и филиалы, и перевалочные базы.
Перечень заводов планирования ТОРО приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 5
Группа планирования ТОиР
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО.
На уровне группа планирования ТОРО выполняется системное разделение полномочий к объектам ТОРО (например заказы ТОРО)
Механики
Энергетики
Метрология
ЗИС
АГиТО
Эксплуатация
Пожарная охрана
Notes:     ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела, направления завода планирования ТОРО.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов производства Группы компаний Полюс на заводах будут созданы группы планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности служб и отделов, выполняющих планирование работ ТОРО, таких как:
Механики;
Электрики;
Метрологи/КИПиА;
ЗИС.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО. На уровне группа планирования ТОРО выполняется разделение полномочий к объектам заказов ТОРО, к отчетности для более детального разграничения прав доступа в рамках подразделений и служб, выполняющих планирование мероприятий ТОиР.
      Кодировка
Группы планирования ТОРО кодируются длиной от 1 до 3 символов: XXX.
В рамках завода планирования ТОРО будут созданы группы планирования с трехсимвольными номерами: «100», «200» и т.д.
Группа планирования ТОРО на каждому заводе планирования ТОРО будут кодироваться следующим образом:

## Slide 6: Внедрение пилота и стабилизация
Производственный актив
Производственные активы: активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности компании. К производственным активам относят: основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, здания и сооружения, автотранспортное оборудование, энергетическое оборудование и т.д.
В SAP S/4 HANA производственный актив отражён в различных представлениях:
- производственном
- финансовом (БУ/НУ)
- организационном
- ТОиР
Отражением в процессах ТОиР производственных активов является структура технических мест и единиц оборудования и зоны ответственности в рамках этой структуры.

## Slide 7
Технические места
Технические места
Структурированный список объектов, описывающий производственные активы
Структурируются на основе критериев:
  относящихся к процессу;
  пространственных;
  функциональных
Содержит только недвижимые объекты ремонта
Содержит информацию о
  видах оборудования
  принадлежности
  степени важности
  ответственных лицах
  Связаны со структурой учета затрат
Notes: Техническое место (ТМ) – это информационный объект, предназначенный для описания относительно постоянного во времени места установки технического объекта или группировки технических объектов по функциональному, технологическому или организационному принципу.
Техническому месту может соответствовать атрибут проектно-конструкторской или технологической документации, такой как: Номер установки, Технологическая позиция, Позиция установки, Канал измерения, Диспетчерское наименование.
Важной особенностью ТМ является функция отражения монтажа/демонтажа единицы оборудования на ТМ, что позволяет сохранять в системе историю перемещений ЕО между ТМ.
ТМ имеет уникальный код, позволяющий однозначно идентифицировать позицию установки ЕО.

## Slide 8
Единицы оборудования
Единицы оборудования
Объекты, которые подлежат ТОиР в качестве самостоятельных единиц.
В структуре определяет иерархическое место объекта в связи со справочником технических мест
Описывает технические характеристики объекта
Содержит информацию о функциональном назначении оборудования
  Связаны со справочником основных средств
  Связаны со структурой учета затрат
Notes: Единицы оборудования (ЕО) – отдельные объекты, которые подлежат ТОиР в качестве самостоятельных единиц. ЕО отражает данные и характеристики конкретного объекта, эксплуатируемого на предприятии, для которого является необходимым отслеживание жизненного цикла, включающего
приобретение;
ввод в эксплуатацию;
выполнение обслуживания и ремонта;
перемещение на склад/в обменный фонд;
перемещение между местами установки;
продление срока эксплуатации;
вывод из эксплуатации;
консервация;
утилизация.

## Slide 9
Рабочие места
Рабочие места
Рабочее место – организационная единица SAP S/4 HANA соответствующая конкретному структурному подразделению или машине (механизму).
Рабочие места подразделяются на ответственные и выполняющие рабочие места (представлены в виде иерархии рабочих мест)
Ответственное рабочее место –это подразделение, отвечающее за исправное техническое состояние объекта по направлениям. .
Выполняющее рабочее место – это рабочее место, выполняющее работы по ТОиР (это собственное подразделение-исполнитель работ или подрядчик- сторонняя организация).

## Slide 10
Точки измерений
Точки измерений
Объекты в системе SAP S/4HANA, используемые для регистрации параметров, меняющихся во времени и характеризующих техническое состояние объекта ТОРО (технического места или единицы оборудования).
Измеряемый параметр может являться как количественной величиной (наработка, температура и пр.), так и качественной величиной (список предопределенных символьных значений, логический тип – да/нет).
Точка измерения присваивается конкретному объекту структуры (техническом месту или единице оборудования.
Точки измерения могут фиксировать показания с других точек измерения, т.о. осуществляется передача показаний в системе от вышестоящего узла к нижестоящему (например от самосвала к двигателю).

## Slide 11
Технологические карты
Технологическая карта
Технологическая карта (ТК) содержит перечень отдельных мероприятий ТОиР (состав работ) и информацию о последовательности их выполнения, а также содержит информацию о трудозатратах, материалах, запасных частях и требуемых инструментах, необходимых для выполнения работ.
ТК разрабатывается для конкретного оборудования или группы схожих моделей.
В общем случае ТК должна содержать следующую информацию:
вид, тип, марка, модель и основные характеристики оборудования, для которого разработана ТК;
вид, периодичность и состав выполняемых работ;
трудоемкость, численность и разряд рабочих, выполняющих операции на данном оборудовании;
нормы расхода запасных частей и материалов на ТОиР;
инструменты и оснастка, используемые при выполнении ТОиР оборудования;
контролируемые и измеряемые характеристики, их граничные значения;
условия безопасности при выполнении работ.
Используются следующие типы технологических карт ТОРО:
тип «E» – технологические карты для ЕО;
тип «T» – технологические карты для ТМ;
тип «A» – инструкции ТОРО.
Notes:   Технологические карты
Технологическая карта содержит перечень мероприятий (состав работ) и информацию о последовательности их выполнения, а также перечень необходимых ресурсов, запчастей и материалов.
ТК разрабатывается для конкретного оборудования или группы схожих моделей.
В общем случае ТК должна содержать следующую информацию:
вид, тип, марка, модель и основные характеристики оборудования, для которого разработана ТК;
вид, периодичность и состав выполняемых работ;
трудоемкость, численность и разряд рабочих, выполняющих операции на данном оборудовании;
нормы расхода запасных частей и материалов на ТОиР;
инструменты и оснастка, используемые при выполнении ТОиР оборудования;
контролируемые и измеряемые характеристики, их граничные значения;
условия безопасности при выполнении работ.
В системе технологические карты/инструкции ТОРО используются для стандартизации последовательности выполнения операций ТОРО и эффективного планирования мероприятий ТОРО.
В технологической карте/инструкции ТОРО содержится перечень операций и периодичность их выполнения, трудоемкость, перечень ТМЦ и ресурсы, необходимые для проведения работ ТОРО.
Если в технологической карте указана стратегия ТОРО, то устанавливается зависимость того, какая операция ТК или ТК целиком выполняются при определенном виде работ.
Технологические карты ТОРО/инструкции ТОРО используются как при планировании предупредительных мероприятий, так и при создании Заказов ТОРО.
В системе используются следующие типы технологических карт ТОРО:
тип «E» – технологические карты для ЕО;
тип «T» – технологические карты для ТМ;
тип «A» – инструкции ТОРО.
ТК для ЕО и ТМ используются для уникальных технических объектов. Инструкция ТОРО является типовой ТК для технических объектов, имеющих одинаковую модель оборудования, и могут быть связаны с группой технологических карт.

## Slide 12
Стратегия ТОРО
Стратегия ТОРО
Стратегия предупредительного ТОРО в системе SAP S/4 HANA определяет структуру ремонтного цикла объекта - правила выполнения планируемых мероприятий ТОРО: последовательность и периодичность выполнения работ, цикл работ, временные границы допустимого начала и окончания мероприятия
Информация из стратегии используется в технологических картах и в планах предупредительного ТОРО, для определения работ, которые требуется выполнить при разных видах обслуживания или ремонта и срока их выполнения.
Определены стратегии предупредительного ТОРО двух видов – «по календарю» и «по наработке».
Единицей стратегии ТОРО является пакет мероприятий предупредительного ТОРО. Пакет мероприятий предупредительного ТОРО в стратегии ТОРО имеет индивидуальный код, периодичность и соотносится с отдельным видом работ. У каждого пакета есть уровень иерархии. Уровень иерархии определяет, на основании какого пакета необходимо выполнять работы, если плановый срок выполнения пришелся на одну дату.
Линейка обслуживания в рамках стратегии
Notes:   Стратегии предупредительного ТОРО
Стратегия предупредительного ТОРО в системе определяет правила выполнения планируемых мероприятий ТОРО: последовательность и периодичность выполнения работ, состав операций, цикл работ, временные границы допустимого начала и окончания мероприятия.
Информация из стратегии используется в технологических картах и в планах предупредительного ТОРО, для определения работ, которые требуется выполнить при разных видах обслуживания или ремонта и срока их выполнения.
Централизованный норматив (инструкция ТОРО на модель) имеет одну стратегию ТОРО, но в зависимости от условий эксплуатации и требований завода изготовителя необходимо иметь соответствующий выбор стратегий обслуживания оборудования с учетом разных условий эксплуатации для ЕО, входящих в одну модель (централизованная ТК).
Допускается формирование индивидуальных стратегий ТОРО для ЕО из типовой стратегии на модель, используя «Коэффициент изменения цикла плана» и «Коэффициент изменения цикла позиции плана». Возможны следующие варианты формирования стратегий:
Введение в инструкцию ТОРО дополнительного перечня счетчиков группы ТК;
Формирование отдельных нормативов (инструкций ТОРО) с учетом стратегий в рамках одной модели;
Обеспечение оборудования индивидуальной стратегий за счет формирования дополнительных моделей (одна модель – одна стратегия);
Использование инструкций ТОРО без жесткой связи «Оборудование-Модель-Норматив» (один норматив – одна стратегия);
Для учета условий эксплуатации используется локальный норматив на ЕО (ТК ЕО).
В системе используются стратегии предупредительного ТОРО двух видов – «по календарю» и «по наработке». В первом случае работы выполняются через установленные промежутки календарного времени между ремонтами, единицей измерения периодичности устанавливаются годы, месяцы, недели или дни, во втором случае – через установленные значения наработки оборудования (по достижении определенных фактических значений счетчиков наработки), единицей измерения наработки могут являться мото-часы, километры пробега, пуски и т.п.
Единицей стратегии ТОРО является пакет мероприятий предупредительного ТОРО. Пакет мероприятий предупредительного ТОРО в стратегии ТОРО имеет индивидуальный код, периодичность и соотносится с отдельным видом работ. У каждого пакета есть уровень иерархии. Уровень иерархии определяет, на основании какого пакета необходимо выполнять работы, если плановый срок выполнения пришелся на одну дату.
Код пакетов мероприятий предупредительного ТОРО в системе ведётся вручную и содержит 2 символа. Если вид работ является «номерным», т.е. содержит порядковый номер (ТО-1, ТО-2), то при кодировке пакета работ необходимо использовать первую букву вида работ и номер работ по порядку.

## Slide 13
Планы ТОРО
Планы ТОРО
Планы предупредительного ТОРО предназначены для формирования годового плана работ по ремонту и обслуживанию технических объектов на основании ведущихся в системе стратегий и технологических карт.
Планы предупредительного ТОРО описывают периодичность выполнения регламентных работ, объемы и виды работ, выполняемых на технических объектах, а также указывают необходимые ресурсы для проведения работ.
Предусматривается два типа плана предупредительного ТОРО:
План предупредительного ТОРО на заказах ТОРО;
План предупредительного ТОРО на сообщениях ТОРО.
План предупредительного ТОРО состоит из двух составляющих:
Заголовок плана, определяющий общие данные для автоматического планирования (горизонт планирования, условия при которых работа будет запланирована, тип объекта отзыва и т.д.);
Одна или несколько позиций предупредительного ТОРО, которая определяет, какая технологическая карта и связанная с ней стратегия будет использоваться.
Notes: Планы предупредительного ТОРО предназначены для формирования годового плана работ по ремонту и обслуживанию технических объектов на основании ведущихся в системе стратегий и технологических карт.
Планы предупредительного ТОРО описывают периодичность выполнения регламентных работ, объемы и виды работ, выполняемых на технических объектах, а также указывают необходимые ресурсы для проведения работ.
Планы предупредительного ТОРО устанавливают связь между стратегиями предупредительного ТОРО, технологическими картами и техническими объектами.
Используются два типа плана предупредительного ТОРО:
План предупредительного ТОРО на заказах ТОРО;
План предупредительного ТОРО на сообщениях ТОРО.
Если требуется выполнить простое предупредительное ТОРО, для которого достаточен один цикл предупредительного ТОРО, можно работать с планами отдельного цикла. План отдельного цикла является наиболее простым видом плана ТОРО. Для создания такого плана и точно определяется один цикл предупредительного ТОРО на основе работ или времени, в котором указывается интервал, в течение которого план ТОРО должен быть выполнен. Такой план может применяться, например, для периодических испытаний или проверок работоспособности технических объектов.
План предупредительного ТОРО может создаваться индивидуально для каждого объекта обслуживания или сразу для группы объектов, если они обслуживаются одновременно по одной технологической карте.
План предупредительного ТОРО состоит из двух составляющих:
Заголовок плана, определяющий общие данные для автоматического планирования (горизонт планирования, условия при которых работа будет запланирована, тип объекта отзыва и т.д.);
Одна или несколько позиций предупредительного ТОРО, которая определяет, какая технологическая карта и связанная с ней стратегия будет использоваться.

## Slide 14
Описание процесса «Ведение локальных технологических карт»
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных каталогов кодов ТОРО в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование каталогов кодов ТОРО в S4/HANA
Проверка и подтверждение выполнения заявки
Создание/изменение технологической карты
Изменение статуса технологической карты

## Slide 15
Описание шага «Создания технологической карты»
Данный шаг выполняется после анализа необходимости создания технологической карты (ТК) Инициатором заявки НСИ.
Технологическая карта сохранена с статусом 1- создание
Проведен анализ необходимости создания технологической карты
Создание технологической карты
Инициатором заявки НСИ заполняется карточка технологической карты необходимыми данными. После создания технологической карты Инициатор заявки НСИ оправляет в службу НСИ код группы техкарт и счетчик созданной техкарты, для согласования. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Также добавлена возможность автоматической отправки заявки в Полюс.Сервис при сохранении технологической карты со статусом 1 или 5.

## Slide 16
Описание шага «Изменение технологической карты»
Данный шаг выполняется после анализа необходимости изменения технологической карты (ТК) Инициатором заявки НСИ.
Изменение технологической карты
Проведен анализ необходимости изменения технологической карты
Технологическая карта сохранена с статусом
5- Деблокировано
(В процессе изменения)
Инициатором заявки НСИ вносятся в карточку технологической карты необходимые изменения. После изменения технологической карты Инициатор заявки НСИ оправляет в службу НСИ код группы техкарт и счетчик измененной техкарты, для согласования. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Также добавлена возможность автоматической отправки заявки в Полюс.Сервис при сохранении технологической карты со статусом 1 или 5.

## Slide 17
Описание шага «Проверка на достаточность данных и дубли»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Получение заявки НСИ
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные технологические карты
Произведен анализ списка технологических карт
Технический специалист НСИ запускает отчет и производит анализ технологических карт указанных в заявке и созданных ранее. Если в заявке НСИ указаны технологические карты дублирующие ранее созданные или в карточке технологической карты недостаточно данных, то заявка отклоняется. Дублирующая технологическая карта помечается для удаления (Устанавливается метка удаления). В случае, если технологическая карта создана корректно, то заявка переводится в статус «Согласовано» (вне системный шаг) и Технический специалист НСИ приступает к выполнению заявки (изменение статуса технологической карты). Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 18
Описание шага «Изменение статуса технологической карты»
Данный шаг выполняется после выполнения проверки на достаточность данных и дубли. Технический специалист НСИ переходит на изменение технологической карты и устанавливает статус 5 - Деблокировано
Изменение статуса технологической карты
Проверка на достаточность данных и дубли проведена
Статус технологической карты изменен
После изменения статуса технологической карты, Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено» (вне системный шаг), после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Также добавлена возможность автоматической отправки заявки в Полюс.Сервис при сохранении технологической карты со статусом 1 или 5.

## Slide 19
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что техническое место уже было создано ранее, то Инициатор формирует отчет и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу.

## Slide 20
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданной единицы оборудования
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор формирует отчет и производит проверку выполненных изменений в SAP, проверяет изменение статуса технологической карты, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ технологической карты, которая дублирует ранее созданную, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 21
Описание процесса «Ведение стратегий ТОРО»
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Методолог ТОиР
(Централизованный)
Создание заявки НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных стратегий ТОРО в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Согласование наряда Методологом
Создание Стратегии ТОРО
Изменение стратегии ТОРО
Оповещение инициатора о выполнении заявки НСИ
Проверка и подтверждение выполнения заявки
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование стратегий ТОРО в S4/HANA

## Slide 22
Описание шага «Проверка на достаточность данных и дубли»
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные стратегии ТОРО
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ в формате Excel файла
Получение заявки НСИ
Произведен анализ стратегий ТОРО
Если в заявке НСИ указано недостаточно данных для создания/изменения стратегии ТОРО или стратегия уже была создана ранее, то данные позиции заявки отклоняются. В случае, если данные в заявке НСИ указаны корректно и стратегия ТОРО ранее не создавалась, Технический специалист НСИ согласует заявку (вне системный шаг) и направляет заявку на согласование Методологом ТОиР. Подробно процесс согласования и работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 23
Описание шага «Согласование заявки НСИ Методологом»
Данный шаг выполняется после проведения проверки заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные стратегии ТОРО
Заявка проверена Техническим специалистом НСИ
Заявка согласована/ заявка отклонена
Методолог ТОиР просматривает стратегии ТОРО и определяет необходимость создания новых стратегий ТОРО. В случае согласования Методологом ТОиР заявки НСИ, заявка отправляется Техническому специалисту для внесения изменений. Если заявка НСИ отклоняется Методологом ТОиР, заявка с комментариями возвращается Техническому специалисту НСИ, для отправки Инициатору. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 24
Описание шага «Создание/изменение стратегий ТОРО»
Данный шаг выполняется после согласования заявки НСИ Методологом ТОиР
Заявка НСИ согласована Методологом НСИ
Создание/изменение стратегий ТОРО
Стратегии ТОРО созданы/изменены
После после внесения изменений в SAP, Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено» (вне системный шаг), после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 25
Описание шага «Анализ отклоненной заявки НСИ»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что стратегия ТОРО уже была создана ранее, то Инициатор просматривает список стратегий ТОРО и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 26
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданных кодов/групп кодов
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор просматривает стратегии ТОРО и производит проверку выполненных изменений в SAP, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ ранее созданных стратегий ТОРО, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 27
Описание процесса «Ведение централизованных технологических карт»
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных каталогов кодов ТОРО в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование каталогов кодов ТОРО в S4/HANA
Проверка и подтверждение выполнения заявки
Создание/изменение технологической карты
Методолог ТОиР
(Централизованный)
Согласование наряда Методологом
Изменение статуса технологической карты

## Slide 28
Описание шага «Создания технологической карты»
Данный шаг выполняется после анализа необходимости создания технологической карты (ТК) Инициатором заявки НСИ.
Технологическая карта сохранена с статусом 1- создание
Проведен анализ необходимости создания технологической карты
Создание технологической карты
Инициатором заявки НСИ заполняется карточка технологической карты необходимыми данными. После создания технологической карты Инициатор заявки НСИ оправляет в службу НСИ код группы техкарт и счетчик созданной техкарты, для согласования. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 29
Описание шага «Изменение технологической карты»
Данный шаг выполняется после анализа необходимости изменения технологической карты (ТК) Инициатором заявки НСИ.
Изменение технологической карты
Проведен анализ необходимости изменения технологической карты
Технологическая карта сохранена с статусом
5- Деблокировано
(В процессе изменения)
Инициатором заявки НСИ вносятся в карточку технологической карты необходимые изменения. После изменения технологической карты Инициатор заявки НСИ оправляет в службу НСИ код группы техкарт и счетчик измененной техкарты, для согласования. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 30
Описание шага «Проверка на достаточность данных и дубли»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Получение заявки НСИ
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные технологические карты
Произведен анализ списка технологических карт
Технический специалист НСИ запускает отчет и производит анализ технологических карт указанных в заявке и созданных ранее. Если в заявке НСИ указаны технологические карты дублирующие ранее созданные или в карточке технологической карты недостаточно данных, то заявка отклоняется. Дублирующая технологическая карта помечается для удаления (Устанавливается метка удаления). В случае, если технологическая карта создана корректно, то заявка переводится в статус «Согласовано» (вне системный шаг) и направляет заявку на согласование Методологом ТОиР. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 31
Описание шага «Согласование заявки НСИ Методологом»
Данный шаг выполняется после проведения проверки заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Заявка проверена Техническим специалистом НСИ
Заявка согласована/ заявка отклонена
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные технологические карты
Методолог ТОиР анализирует список технологических карт и определяет необходимость создания новых технологических карт. В случае согласования Методологом ТОиР заявки НСИ, заявка отправляется Техническому специалисту для внесения изменений. Если заявка НСИ отклоняется Методологом, заявка с комментариями возвращается Техническому специалисту НСИ, для отправки Инициатору. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 32
Описание шага «Изменение статуса технологической карты»
Данный шаг выполняется после выполнения проверки на достаточность данных и дубли. Технический специалист НСИ переходит на изменение технологической карты и устанавливает статус 5 - Деблокировано
Изменение статуса технологической карты
Согласование заявки НСИ методологом ТОиР
Статус технологической карты изменен
После изменения статуса технологической карты, Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено» (вне системный шаг), после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 33
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что техническое место уже было создано ранее, то Инициатор формирует отчет и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу.

## Slide 34
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданной единицы оборудования
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор формирует отчет и производит проверку выполненных изменений в SAP, проверяет изменение статуса технологической карты, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ технологической карты, которая дублирует ранее созданную, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 35
Описание процесса «Ведение планов ППР»
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Создание заявки НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных ранее планов ППР в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование планов ППР в S4/HANA
Проверка и подтверждение выполнения заявки
Создание/изменение планов ППР

## Slide 36
Описание шага «Проверка на достаточность данных и дубли»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ в формате Excel файла
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные Планы ППР
Получение заявки НСИ
Произведен анализ планов ППР
Если в заявке НСИ указано недостаточно данных для плана ППР или план уже был создан ранее, то данные позиции заявки отклоняются. В случае, если данные в заявке НСИ указаны корректно, то Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Согласовано» и приступает к выполнению заявки. В случае если заявка была отклонена, Технический специалист НСИ возвращает заявку Инициатору на доработку. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 37
Описание шага «Создание/изменение плана ППР»
Данный шаг выполняется после выполнения проверки на достаточность данных и дубли.
Создание/изменение планов ППР
Проверка на достаточность данных и дубли
План ППР создан/изменен
После создания/изменения всех планов ППР из заявки НСИ Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено», после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 38
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных для создания плана ППР, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что рабочее место уже было создано ранее, то Инициатор формирует отчет и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу.

## Slide 39
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданных рабочих мест
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор формирует отчет и производит проверку выполненных изменений в SAP, при необходимости просматривает карточку каждого плана ППР, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ плана ППР, которое уже создано, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 40
Ключевые транзакции курса
№/П | Перечень ключевых транзакций
1 | Ведение стратегий ТОРО IP11 – Создание/изменение стратегий ТОРО IP12 – Просмотр стратегий ТОРО
2 | Ведение техкарт IA11/IA12/IA13 – Создание/изменение/просмотр техкарты для технического места IA01/IA02/IA03 – Создание/изменение/просмотр техкарты для единицы оборудования IA05/IA06/IA07 - Создание/изменение/просмотр инструкции ТОРО IA09 – Просмотр списка техкарт
3 | Ведение планов ППР IP42/IP02/IP03 - Создание/изменение/просмотр планов ППР IP16 – Просмотр списка планов ППР

## Slide 41
Инструкции по работе с заявками НСИ в Naumen SD