## Slide 1: Инструктаж по функциональному направлению «ТОиР»
55_ТОиР «Ведение сообщений ТОРО»

## Slide 2: Внедрение пилота и стабилизация
Планирующий Завод (МТР Вернинское)
Группа планирования
Механики
Организационная структура ТОиР
Завод расположения (Горно-транспортный комплекс)
Завод расположения (Золотоизвлекающая фабрика)
Электрики
Метрологи/КИПиА
ЗИС

## Slide 3
Завод расположения технических объектов
Заводы расположения ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения ТОРО в рамках группы компания Полюс – это управляющие офисы, производственные заводы: ГТК,ЗИФ и другие, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
ЗИФ-1
ГТК
Перевалочная база
Лесосибирск
Полюс Красноярск
Notes:     Завод РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНических Объектов
    Определение
Завод расположения – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту. Если планирование мероприятий ТОиР производится на самом заводе расположения технических объектов, то завод расположения технических объектов является одновременно и заводом, планирующим ТОиР.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы расположения предполагается создать для всех управляющих офисов, производственных заводов: ГТК, золотоизвлекательных фабрик и других заводов, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения создаются для логистических заводов:
Производственных и месторождений вспомогательного производства
Управляющих офисов – для зданий, сооружений
Перевалочных баз
Заводы расположения не создаются для логистических заводов:
Для аффинажных заводов
Для портов
Для заводов Полюс-Проекта
      Кодировка
Заводы расположения кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами).
Перечень заводов расположения приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 4
Завод планирования ТОиР
На заводе планирования ТОиР ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты (нормативы) ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными подразделениями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
МТР Производственной площадки
Управляющий офис
Перевалочная база
Notes:     Завод ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Завод планирования ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой планируются потребности в ТОиР, а также планируется потребность в МТР и ведется учет остатков МТР. На заводе ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
Завод планирования ТОРО присваивается одному логистическому заводу.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы планирования ТОРО предполагается создать для всех логистических заводов для МТР производственных площадок (ГОКов и разрезов), перевалочных баз, управляющих офисов, и других заводов, где осуществляется планирование потребности в мероприятиях ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными предприятиями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
Заводы планирования ТОРО один к одному соответствуют логистическим заводам и создаются для :
Заводов МТР (производственных площадок (ГОКов и разрезов));
Перевалочных баз;
Управляющих офисов.
      Кодировка
Заводы планирования ТОРО кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами) пропуская аффинажные заводы XXXA. Сначала кодируются производственные заводы в последовательности: золотоизвлекательные фабрики, рудоуправления. После производственных кодируются остальные заводы: заводы МТР (кроме основного), управляющие офисы и филиалы, и перевалочные базы.
Перечень заводов планирования ТОРО приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 5
Группа планирования ТОиР
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО.
На уровне группа планирования ТОРО выполняется системное разделение полномочий к объектам ТОРО (например заказы ТОРО)
Механики
Электрики
Метрологи/КИПиА
ЗИС
Notes:     ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела, направления завода планирования ТОРО.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов производства Группы компаний Полюс на заводах будут созданы группы планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности служб и отделов, выполняющих планирование работ ТОРО, таких как:
Механики;
Электрики;
Метрологи/КИПиА;
ЗИС.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО. На уровне группа планирования ТОРО выполняется разделение полномочий к объектам заказов ТОРО, к отчетности для более детального разграничения прав доступа в рамках подразделений и служб, выполняющих планирование мероприятий ТОиР.
      Кодировка
Группы планирования ТОРО кодируются длиной от 1 до 3 символов: XXX.
В рамках завода планирования ТОРО будут созданы группы планирования с трехсимвольными номерами: «100», «200» и т.д.
Группа планирования ТОРО на каждому заводе планирования ТОРО будут кодироваться следующим образом:

## Slide 6: Внедрение пилота и стабилизация
Производственный актив
Производственные активы: активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности компании. К производственным активам относят: основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, здания и сооружения, автотранспортное оборудование, энергетическое оборудование и т.д.
В SAP S/4 HANA производственный актив отражён в различных представлениях:
- производственном
- финансовом (БУ/НУ)
- организационном
- ТОиР
Отражением в процессах ТОиР производственных активов является структура технических мест и единиц оборудования и зоны ответственности в рамках этой структуры.

## Slide 7
Единицы оборудования
Единицы оборудования
Объекты, которые подлежат ТОиР в качестве самостоятельных единиц.
В структуре определяет иерархическое место объекта в связи со справочником технических мест
Описывает технические характеристики объекта
Содержит информацию о функциональном назначении оборудования
  Связаны со справочником основных средств
  Связаны со структурой учета затрат
Техническое место
Единица оборудования
Тип конструкции
Основное средство
Notes: Единицы оборудования (ЕО) – отдельные объекты, которые подлежат ТОиР в качестве самостоятельных единиц. ЕО отражает данные и характеристики конкретного объекта, эксплуатируемого на предприятии, для которого является необходимым отслеживание жизненного цикла, включающего
приобретение;
ввод в эксплуатацию;
выполнение обслуживания и ремонта;
перемещение на склад/в обменный фонд;
перемещение между местами установки;
продление срока эксплуатации;
вывод из эксплуатации;
консервация;
утилизация.

## Slide 8
Точки измерений
Точки измерений
Объекты в системе SAP S/4HANA, используемые для регистрации параметров, меняющихся во времени и характеризующих техническое состояние объекта ТОРО (технического места или единицы оборудования).
Измеряемый параметр может являться как количественной величиной (наработка, температура и пр.), так и качественной величиной (список предопределенных символьных значений, логический тип – да/нет).
Точка измерения присваивается конкретному объекту структуры (техническом месту или единице оборудования.
Точки измерения могут фиксировать показания с других точек измерения, т.о. осуществляется передача показаний в системе от вышестоящего узла к нижестоящему (например от самосвала к двигателю).
Техническое место
Единица оборудования
Точка измерений
Документы измерений

## Slide 9
Сообщение ТОРО

## Slide 10
Сообщение ТОРО. Виды сообщений ТОРО

## Slide 11
Описание процесса «Ведение сообщений ТОРО. Консервация/Расконсервация ПА»
Специалист ПТО
Планировщик ТОиР
Создание заявки на консервацию
Создание заявки на расконсервацию
Проверка готовности оборудования к консервации/расконсервации

## Slide 12
Описание процесса «Ведение сообщений ТОРО. Консервация/Расконсервация ПА»
Инженер ТОиР
Координатор ТОиР
Планировщик ТОиР
Создание заявки на ремонт
Согласование заявки на консервацию/расконсервацию/ремонт
Анализ НСИ и данных БУ на предмет изменений

## Slide 13
Описание шага «Создание заявки на расконсервацию»
На вход в процесс поступают сформированные в смежном процессе «УП-03.03.04.01 Выбор оптимального сценария». Данные поступают на бумажном носителе.
Сообщение ТОРО создаётся с видом «A5 - Заявка на расконсервацию».
Сообщение ТОРО сохраняется с системным статусом «СООТ – сообщение открыто» и пользовательским статусом «ЗПРТ – запрет на создание заказа».
Создание сообщения ТОРО
IW21
Перечни объектов, подлежащих расконсервации и уведомление о расконсервации производственного оборудования в виде бумажных документов
Сообщение ожидает проверки готовности оборудования к расконсервации
Специалист ПТО

## Slide 14
Описание шага «Создание заявки на консервацию»
На вход в процесс поступают сформированные в смежных процессах «УП-03.03.04.01 Выбор оптимального сценария» и «ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда». Данные поступают на бумажном носителе.
Сообщение ТОРО создаётся с видом «A4 - Заявка на консервацию».
Сообщение ТОРО сохраняется с системным статусом «СООТ – сообщение открыто» и пользовательским статусом «ЗПРТ – запрет на создание заказа».
Перечни объектов, подлежащих консервации и уведомление о консервации производственного оборудования
Создание сообщения ТОРО
IW21
Сообщение ожидает проверки готовности оборудования к консервации
Специалист ПТО

## Slide 15
Описание шага «Проверка готовности оборудования к консервации/расконсервации»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
IW29
Созданные в системе заявки на консервацию/расконсервацию
Планировщик ТОиР
Сообщение передано в дальнейшую обработку
Планировщик ТОиР просматривает перечень заявок на консервацию/расконсервацию в системе, анализирует состояние указанного в заявках оборудования и его готовность к консервации/расконсервации, на основе сообщении о дефектах на указанное оборудование.

## Slide 16
Описание шага «Создание заявки на ремонт»
Создание сообщения ТОРО
Инженер ТОиР
IW21
Обнаруженные неисправности оборудования в результате осмотра
Сообщение передано в дальнейшую обработку
Сообщение ТОРО создается видом «A2 – Сообщение о дефекте».
Сообщение ТОРО сохраняется с системным статусом «СООТ – сообщение открыто» и пользовательским статусом «ЗПРТ – запрет на создание заказа».

## Slide 17
Описание шага «Согласование заявки на консервацию/расконсервацию/ремонт»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Созданные заявки на консервацию/расконсервацию/ремонт в системе
Передача сообщения в работу
Если требуется выполнение работ по заявкам на консервацию/расконсервацию/ремонт, то сообщения ТОРО передаются в работу:
Снимается пользовательский статус «ЗПРТ – запрет на создание заказа»;
Сообщение ТОРО сохраняется с системным статусом «СОРА – Сообщение в работе».
Если выполнение работ по заявкам не требуются, то сообщения ТОРО закрываются Координатором ТОиР:
Системный статус сообщений ТОРО изменяется на «СОЗА – Сообщение закрыто».
IW28
Координатор ТОиР
Закрытие сообщения

## Slide 18
Описание шага «Анализ НСИ и данных БУ на предмет изменений»
Просмотр информации по оборудованию, на которое были сформированы заявки на консервацию и расконсервацию за период.
Анализ и ведение ЕО
ЕО с заявками на консервацию и расконсервацию
На основе отчёта об оборудовании, связанного с заявками консервации/расконсервации формируются заявки на изменения НСИ
IH08
Планировщик ТОиР

## Slide 19
Описание процесса «Ведение сообщений ТОРО. Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация)»
Инженер ТОиР
Планировщик ТОиР
Создание заявки на демонтаж ПА
Анализ НСИ, данных БУ на предмет изменений

## Slide 20
Описание шага «Создание заявки на демонтаж ПА»
Сообщение ТОРО создаётся с видом «A7 – Заявка на демонтаж».
Сообщение ТОРО сохраняется с системным статусом «СОРА – сообщение в работе».
Снимается пользовательский статус «ЗПРТ – запрет на создание заказа».
Создание сообщения ТОРО
Приказ на списание
Передача в смежный процесс для дальнейшего анализа
Инженер ТОиР
IW21

## Slide 21
Описание шага «Анализ НСИ и данных БУ на предмет изменений»
Просмотр информации по оборудованию, на которое были сформированы заявки на монтаж/демонтаж за период.
Анализ и ведение ЕО
ЕО с заявками на монтаж и демонтаж
На основе отчёта об оборудовании, связанного с заявками монтаж/демонтаж формируются заявки на изменения НСИ
IH08
Планировщик ТОиР

## Slide 22
Описание процесса «Ведение сообщений ТОРО по внеплановым воздействиям»
Инициатор ТОиР
Инженер ТОиР
Обходчик ТОиР
Оператор ТОиР
Создание заявки на внеплановые работы
Регистрация дефекта или останова
Регистрация дефекта или останова
Специалист по диагностике
Специалист ПТО
Создание сообщения с низким приоритетом

## Slide 23
Описание процесса «Ведение сообщений ТОРО по внеплановым воздействиям»
Координатор ТОиР
Инициатор ТОиР
Рассмотрение и корректировка сообщения ответственным за эксплуатацию оборудования
Возврат сообщения на доработку или закрытие
Доработка сообщения

## Slide 24
Описание процесса «Ведение сообщений ТОРО по внеплановым воздействиям»
Инициатор ТОиР
Инженер по надежности
Координатор ТОиР
Предварительное закрытие сообщения
Закрытие сообщения ТОРО
Передача сообщения в работу
Подтверждение сообщения и передача в работу
Специалист по диагностике
Специалист ПТО
Создание сообщения с высоким приоритетом

## Slide 25
Описание шага «Создание заявки на внеплановые работы, регистрация дефекта или останова и создание сообщения с низким приоритетом»
Создание сообщения ТОРО
Информация о дефекте, которая вносится при помощи каталога кодов ТОРО и потребность выполнить работы, не предусмотренные планом
Передача сообщения на рассмотрение и корректировку
Инициатор ТОиР
Инженер ТОиР
Обходчик ТОиР
Оператор ТОиР
Специалист по диагностике
Специалист ПТО
IW21
Сообщение ТОРО создается видом «A2 – Сообщение о дефекте».
Сообщение ТОРО сохраняется с системным статусом «СООТ – сообщение открыто» и пользовательским статусом «ЗПРТ – запрет на создание заказа».

## Slide 26
Описание шага «Рассмотрение и корректировка сообщения ответственным за эксплуатацию оборудования»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщения о неисправности, дефекте, останове
Отправка сообщений на доработку
Координатор ТОиР
IW28
Координатор ТОиР анализирует открытые Сообщения ТОРО на корректность и полноту данных о неисправности (при необходимости вносит дополнения), на соответствие фактическим данным / обоснованию, а также проверяет на соответствие текущим открытым Сообщениям ТОРО и переданным в работу, на отсутствие дублирования (наличие аналогичного Сообщений ТОРО по одному объекту).
Отправка сообщений в работу

## Slide 27
Описание шага «Возврат сообщения на доработку или закрытие»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщение для которого выявлены замечания, недостаточности информации или неактуальности данных
Сообщение попадает на доработку
Координатор ТОиР
IW28
Координатор ТОиР БЕ ГОК изменяет статус Сообщения ТОРО на статус ТРПО – «Требует пояснение».
Сообщение попадает на предварительное закрытие

## Slide 28
Описание шага «Доработка сообщения»
Изменение сообщения ТОРО
Сообщение для которого выявлены замечания, недостаточности информации или неактуальности данных
Сообщение возвращается на рассмотрение и корректировку
Инициатор ТОиР
Инженер ТОиР
Обходчик ТОиР
Оператор ТОиР
IW22
Доработка сообщения выполняется пользователем, создавшим сообщение. С сообщения ТОРО снимается статус ТРПО – «Требует пояснения».

## Slide 29
Описание шага «Предварительное закрытие сообщения»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщения ТОРО со статусом СООТ, ТРПО или СОРА
Сообщение передаётся Инженеру по надежности для принятия решения о закрытии или передаче сообщения в работу
Инициатор ТОиР
Инженер ТОиР
Обходчик ТОиР
Оператор ТОиР
IW28
На вход в шаг подаются Сообщения ТОРО со статусом СООТ, ТРПО - «Открыто», «Требует пояснения» из шага «Возврат сообщения на доработку или закрытие», а также Сообщения ТОРО со статусом СОРА – «В работе» из бизнес-процесса ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».
Сообщению ТОРО присваивается статус ПЗКР – «Предварительное закрытие».

## Slide 30
Описание шага «Передача сообщения в работу»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщение со статусом ПЗКР
Сообщение передается в процесс ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»
Инженер по надежности
IW28
Сообщению ТОРО присваивается статус СОРА – «В работе», если сообщение в статусе СООТ - «Открыто».

## Slide 31
Описание шага «Закрытие сообщения ТОРО»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщение со статусом ПЗКР
Инженер по надежности
IW28
Сообщению ТОРО присваивается статус СОЗА – «Сообщение закрыто».

## Slide 32
Описание шага «Подтверждение сообщения и передача в работу»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщение со статусом СООТ
Сообщение передается в процесс ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»
Координатор ТОиР
IW28
Статус сообщения ТОРО изменяется с СООТ - «Открыто», на СОРА – «В работе».

## Slide 33
Описание шага «Создание сообщения с высоким приоритетом»
Создаётся сообщение ТОРО вида с видом AA – «Аварийный дефект».
Сообщение ТОРО сохраняется с системным статусом «СОРА – сообщение в работе».
Снимается пользовательский статус «ЗПРТ – запрет на создание заказа».
Создание сообщения ТОРО
Выявлен критичный дефект
Сообщение передается в процесс ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»
Специалист по диагностике
Специалист ПТО
IW21

## Slide 34
Описание шага «Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщения на внеплановые работы со статусом СОРА
Решение по выполнению работ
Планировщик ТОиР
IW28
Планировщик ТОиР БЕ ГОК анализирует список сообщений ТОРО на внеплановые работы в системе с учетом приоритета сообщений ТОРО и принимает решение:
Включить работы в ранее запланированный ремонт;
Сформировать новый заказ ТОРО;
Отказаться от планирования дополнительных работ.

## Slide 35
Описание шага «Ввод причины отказа и вида дефекта в сообщение»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщения вида A2
Передача сообщений для анализа или закрытия
Инженер по надежности
IW28
Инженер по надежности БЕ ГОК анализирует перечень сообщений ТОРО. Если мероприятия ТОиР выполнялись в рамках устранения неисправности, то на основании данных наряда-задания вводит причины отказа и виды дефектов в сообщения ТОРО.

## Slide 36
Описание шага «Ввод фактических сроков и закрытие плановых сообщений»
Анализ и ведение сообщений ТОРО
Сообщения вида A2
Планировщик ТОиР
IW28
Если фактические сроки выполнения мероприятий по сообщениям заполнены, то выполняет закрытие сообщений ТОРО.
Системный статус сообщений «СОЗА - Сообщение закрыто».

## Slide 37
Описание шага «Принятие решения об останове оборудования, устранении аварии и оформлении наряд-задания»
Инженер ТОиР проводит анализ необходимости срочного ремонта. По итогам анализа принимает решение о сроках проведения ремонта в случае возможности устранения дефекта позднее, инициирует создание сообщения ТОРО с видом «A2 – Сообщение о неисправности» и признаком «Останов» на основе бумажного документа «Дефектная ведомость».
Создание сообщения ТОРО
Решение о устранении дефекта позднее
Инженер ТОиР
IW21

## Slide 38
Описание шага «Анализ НСИ, данных БУ на предмет изменений»
Планировщик ТОиР БЕ ГОК анализирует отчёт о состоянии оборудования, на основе связанных с оборудованием заявок консервации/расконсервации/монтажа/демонтажа.
Создание сообщения ТОРО
Оборудование с заявками консервации/расконсервации/монтажа/демонтажа
Планировщик ТОиР
IH08
Формирование заявки на изменения

## Slide 39
Обучающие видеоролики
Название функции | Режим обучения | Режим упражнения для Инициатора
Создание заявки на внеплановые работы |  | 
Регистрация дефекта или останова |  | 
Регистрация дефекта и останова в системе |  | 
Рассмотрение и корректировка сообщения ответственным за эксплуатацию оборудования |  | 
Создание сообщения с низким приоритетом |  | 
Создание сообщения с высоким приоритетом |  | 
Возврат сообщения на доработку или закрытие |  | 
Доработка сообщения |  | 
Предварительное закрытие сообщения |  | 
Передача сообщения в работу |  | 
Подтверждение сообщения и передача в работу |  | 
Закрытие сообщения ТОРО |  | 
Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом |  | 

## Slide 40
Обучающие видеоролики
Название функции | Режим обучения | Режим упражнения для Инициатора
Ввод причины отказа и вида дефекта в сообщение |  | 
Ввод фактических сроков и закрытие плановых сообщений |  | 
Принятие решения об останове оборудования, устранении аварии и оформлении наряд-задания |  | 
Создание заявки на расконсервацию |  | 
Создание заявки на консервацию |  | 
Проверка готовности оборудования к консервации/расконсервации |  | 
Формирование заявки на осмотр оборудования |  | 
Создание заявки на ремонт |  | 
Согласование заявки на консервацию/расконсервацию/ремонт |  | 
Анализ НСИ и данных БУ на предмет изменений |  | 
Создание заявки на демонтаж ПА |  | 
Анализ НСИ, данных БУ на предмет изменений |  | 

## Slide 41
Ключевые транзакции процесса «Анализ технического состояния производственных активов»
1. Создание сообщений и заявок IW21 – Создание сообщения
2. Изменение сообщений IW22 – Изменение сообщения
3. Анализ и ведение сообщений IW28 – Изменение сообщений
4. Анализ единиц оборудования IH08 – Анализ единиц оборудования
5. Мобильное ТОРО Создание сообщений Изменение сообщений