## Slide 1: Инструктаж по функциональному направлению «ТОиР»
72_ТОиР «Выполнение и регистрация результатов диагностики ПА»

## Slide 2: Внедрение пилота и стабилизация
Планирующий Завод (МТР Вернинское)
Группа планирования
Механики
Организационная структура ТОиР
Завод расположения (Горно-транспортный комплекс)
Завод расположения (Золотоизвлекающая фабрика)
Электрики
Метрологи/КИПиА
ЗИС

## Slide 3
Завод расположения технических объектов
Заводы расположения ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения ТОРО в рамках группы компания Полюс – это управляющие офисы, производственные заводы: ГТК,ЗИФ и другие, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
ЗИФ-1
ГТК
Перевалочная база
Лесосибирск
Полюс Красноярск
Notes:     Завод РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНических Объектов
    Определение
Завод расположения – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту. Если планирование мероприятий ТОиР производится на самом заводе расположения технических объектов, то завод расположения технических объектов является одновременно и заводом, планирующим ТОиР.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы расположения предполагается создать для всех управляющих офисов, производственных заводов: ГТК, золотоизвлекательных фабрик и других заводов, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения создаются для логистических заводов:
Производственных и месторождений вспомогательного производства
Управляющих офисов – для зданий, сооружений
Перевалочных баз
Заводы расположения не создаются для логистических заводов:
Для аффинажных заводов
Для портов
Для заводов Полюс-Проекта
      Кодировка
Заводы расположения кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами).
Перечень заводов расположения приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 4
Завод планирования ТОиР
На заводе планирования ТОиР ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты (нормативы) ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными подразделениями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
МТР Производственной площадки
Управляющий офис
Перевалочная база
Notes:     Завод ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Завод планирования ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой планируются потребности в ТОиР, а также планируется потребность в МТР и ведется учет остатков МТР. На заводе ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
Завод планирования ТОРО присваивается одному логистическому заводу.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы планирования ТОРО предполагается создать для всех логистических заводов для МТР производственных площадок (ГОКов и разрезов), перевалочных баз, управляющих офисов, и других заводов, где осуществляется планирование потребности в мероприятиях ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными предприятиями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
Заводы планирования ТОРО один к одному соответствуют логистическим заводам и создаются для :
Заводов МТР (производственных площадок (ГОКов и разрезов));
Перевалочных баз;
Управляющих офисов.
      Кодировка
Заводы планирования ТОРО кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами) пропуская аффинажные заводы XXXA. Сначала кодируются производственные заводы в последовательности: золотоизвлекательные фабрики, рудоуправления. После производственных кодируются остальные заводы: заводы МТР (кроме основного), управляющие офисы и филиалы, и перевалочные базы.
Перечень заводов планирования ТОРО приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 5
Группа планирования ТОиР
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО.
На уровне группа планирования ТОРО выполняется системное разделение полномочий к объектам ТОРО (например заказы ТОРО)
Механики
Электрики
Метрологи/КИПиА
ЗИС
Notes:     ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела, направления завода планирования ТОРО.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов производства Группы компаний Полюс на заводах будут созданы группы планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности служб и отделов, выполняющих планирование работ ТОРО, таких как:
Механики;
Электрики;
Метрологи/КИПиА;
ЗИС.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО. На уровне группа планирования ТОРО выполняется разделение полномочий к объектам заказов ТОРО, к отчетности для более детального разграничения прав доступа в рамках подразделений и служб, выполняющих планирование мероприятий ТОиР.
      Кодировка
Группы планирования ТОРО кодируются длиной от 1 до 3 символов: XXX.
В рамках завода планирования ТОРО будут созданы группы планирования с трехсимвольными номерами: «100», «200» и т.д.
Группа планирования ТОРО на каждому заводе планирования ТОРО будут кодироваться следующим образом:

## Slide 6: Внедрение пилота и стабилизация
Производственный актив
Производственные активы: активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности компании. К производственным активам относят: основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, здания и сооружения, автотранспортное оборудование, энергетическое оборудование и т.д.
В SAP S/4 HANA производственный актив отражён в различных представлениях:
- производственном
- финансовом (БУ/НУ)
- организационном
- ТОиР
Отражением в процессах ТОиР производственных активов является структура технических мест и единиц оборудования и зоны ответственности в рамках этой структуры.

## Slide 7
Заказ ТОРО

## Slide 8
Заказ ТОРО. Виды заказов ТОРО

## Slide 9
Точки измерений
Точки измерений
Объекты в системе SAP S/4HANA, используемые для регистрации параметров, меняющихся во времени и характеризующих техническое состояние объекта ТОРО (технического места или единицы оборудования).
Измеряемый параметр может являться как количественной величиной (наработка, температура и пр.), так и качественной величиной (список предопределенных символьных значений, логический тип – да/нет).
Точка измерения присваивается конкретному объекту структуры (техническом месту или единице оборудования.
Точки измерения могут фиксировать показания с других точек измерения, т.о. осуществляется передача показаний в системе от вышестоящего узла к нижестоящему (например от самосвала к двигателю).
Техническое место
Единица оборудования
Точка измерений
Документы измерений

## Slide 10
Описание процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)»
Выдача наряд-заданий на выполнение работ
Регистрация факта выполнения операций диагностики
Контроль результатов диагностики
Техническое закрытие заказов на диагностику
Инженер ТОиР
Специалист по диагностике Технолог ТОиР Обходчик ТОиР
Главный специалист ТОиР
Специалист по диагностике Технолог ТОиР Обходчик ТОиР
Планировщик ТОиР
Принятие решения о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа

## Slide 11
Описание шага «Выдача наряд-заданий на выполнение работ»
Выдача наряд-заданий на выполнение работ
Формирование наряд-задания (печатается бумажный вариант из системы)
Заказы в статусе «УТВН»
Далее на основании наряд - задания специалисты получают измерительные приборы для выполнения диагностики и приступают к работам.
Входными данными для выполнения данного шага является список утверждённых заказов на недельно - суточном горизонте планирования воздействий на производственные активы – статус УТВН. Заказы в статусе УТВН запланированы в разрезе материалов и трудозатрат и определены по срокам. После того как оборудование готово к мероприятию и план-график согласован с ПТО, Инженер ТОиР БЕ ГОК выдаёт наряд - задание и наряд - допуск если в нём есть необходимость специалистам по диагностике. Наряд - допуск выдаётся на основании наряд - задания ОТПБиЭ. В наряд-задании содержится перечень операций, запланированных к исполнению, а так же нормы по времени и ТМЦ, необходимые для выполнения работ.

## Slide 12
Описание шага «Регистрация факта выполнения операций диагностики»
Регистрация факта выполнения операций диагностики
Произведено подтверждение операций, заказу ТОРО присвоен статус ПДТВ – «Подтверждено».
В случае выполнения диагностики подрядным способом исполнителем выдаётся отчёт о результатах диагностики, акт приёма-сдачи выполненных работ/услуг. Отчёт проверяется Специалистом по диагностике БЕ ГОК, при подтверждении результатов специалистом диагностика согласовывается, и акты подписываются. Регистрация факта происходит после выполнения диагностики вне зависимости от способа выполнения работ.
Диагностика проводится хозспособом или силами подрядных организаций в соответствии с наряд-заданием. В случае выполнения хозспособом исполнителями являются Технолог БЕ ГОК, Обходчик ТОиР БЕ ГОК, Специалист по диагностике БЕ ГОК. После выполнения диагностики в наряд-задание вносятся фактические данные по времени, трудозатратам и расходованию ТМЦ. Выходным документом при выполнении диагностики Специалистом по диагностике БЕ ГОК является Рекомендации по обслуживанию оборудования.
Заказы ТОРО в статусе «УТВН»

## Slide 13
Описание шага «Контроль результатов диагностики»
Контроль результатов диагностики
В случае выявления замечаний, выясняются причины, устраняется в зависимости от замечания или принимается решение о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа.
Единица оборудования
Произведено обнуление счётчика
Результаты диагностики проверяются на корректность отражения в системе и соответствие полученным результатам, полноту выполнения и наличие рекомендаций. В случае отсутствия замечаний инициируется техническое закрытие заказа, а в случае подрядных работ, инициируется передача подписанного акта выполненных работ для регистрации приемки работ/услуг.

## Slide 14
Описание шага «Принятие решения о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа»
Принятие решения о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа
Проведен анализ введённых показаний
Заказ ТОРО
В ходе принятия решения о дополнительной диагностике анализируется заказ ТОРО на полноту введённых данных. Если есть необходимость в повторной диагностике, то создаётся сообщение ТОРО.

## Slide 15
Описание шага «Техническое закрытие заказов на диагностику»
Техническое закрытие заказов на диагностику
Заказам присвоен системный статус "ТЗКР"
Заказ технически закрывается в любом случае, т.е. когда принимается решение о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа или при успешном выполнении работ. Ежемесячно заказы ТОРО со статусом «Подтверждено» и «Технически закрыто» рассчитываются на объекты, которые являются получателями затрат. При техническом закрытии заказа ТОРО в системе автоматически снимается резервирование на невостребованную потребность материалов.
После регистрации и проверки результатов диагностики в системе на основании рекомендаций по обслуживанию оборудования принимается решение о необходимости дополнительной диагностики или создании сообщения о дефекте/отказе. Техническое закрытие заказов на диагностику выполняется Планировщиком ТОиР БЕ ГОК, после проверки результатов диагностики в системе. Проверяются операции заказа ТОРО на подтверждение фактических затрат. В случае подтверждения всех операций заказу присваивается статус "ПДТВ - подтверждено".
Заказы ТОРО в статусе «УТВН»

## Slide 16
Обучающие видеоролики
Название функции | Режим обучения | Режим упражнения для Инициатора
Выдача наряд-заданий на выполнение работ |  | 
Регистрация факта выполнения операций диагностики |  | 
Контроль результатов диагностики |  | 
Принятие решения о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа |  | 
Техническое закрытие заказов на диагностику |  | 

## Slide 17
Ключевые транзакции процесса «Выполнение и регистрация результатов диагностики ПА»
1. Выдача наряд-заданий на выполнение работ IW38 – Изменение заказов ТОРО
2. Регистрация факта выполнения операций диагностики IW42 – Общее подтверждение
3. Контроль результатов диагностики ZPM_DOCIZM – Просмотр списка документов измерения
4. Принятие решения о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа IW33 - Просмотр заказа ТОРО
5. Техническое закрытие заказов на диагностику IW38 - Изменение заказов ТОРО